Построение карт радиоисточников по данным сеанса Ru-M008 комплекса «Квазар-КВО» и обсерватории «Симеиз»

Мельников А.Е. (1), Харинов М.А. (1), Вольвач А.Е. (2), Дьяков А.А. (1), Ипатов А.В. (1), Сергеев С.Ю. (1), Смоленцев С.Г. (1), Суркис И.Ф.(1), Рахимов И.А.(1), Финкельштейн А.М. (1)

(1) Институт прикладной астрономии РАН, Россия

(2) Крымская астрофизическая обсерватория, Украина

АБСТРАКТ

В настоящей работе представлены карты радиоисточников, наблюдавшихся в ходе РСДБ-эксперимента Ru-M008. Целью программ Ru-M является картографирование радиоисточников. Были отобраны источники с большим склонением из северной полусферы с плотностью потока излучения выше 0.5 Ян на длинах волн 3.5 и 13 см: 0212+735, 1044+719, 1642+690, 2021+614, 2145+067.

Сеанс Ru-M008 состоялся 6 сентября 2009 года на четырех радиотелескопах: РТ-32 комплекса «Квазар-КВО» «Светлое», «Зеленчукская», «Бадары» и РТ-22 Крымской астрофизической обсерватории (Украина).

Регистрация данных РСДБ производилась системами записи Mark 5B в правой круговой поляризации с однобитовым квантованием сигнала. 8 частотных каналов на 3.5 см, 6 каналов на 13 см, что соответствует стандартному геодезическому набору частот IVS-R1 с шириной полосы отдельного частотного канала 4 МГц. Обработка осуществлялась на корреляторе АРК в ИПА РАН и были получены файлы в формате FITS Interferometer Data Interchange (FITS-IDI).

Для обработки и калибровки данных использовался пакет AIPS, для построения изображений методом гибридного картографирования применялась программа difmap. Амплитудная калибровка производилась по данным температуры системы и КИП. Фазовая калибровка осуществлялась по источнику 0552+398, который не наблюдался в течение всего сеанса. Качественная фазовая калибровка возможна по сигналам генератора пикосекундных импульсов станций.

Для выбранных источников существуют карты, построенные по наблюдениям VLBA, которые доступны в базе данных радиоизображений Морской обсерватории США (RRFID). Было произведено сравнение полученных карт с уже имеющимися. Структуры источников совпадают с точностью до формы диаграммы направленности.