## Slide 1: Численное моделирование космических экспериментов для отработки технологий сбора, передачи, хранения и обработки наблюдательных данных.
Юшкин М.В.1, Фатхуллин Т.А.1, Панчук В.Е.1,2
1САО РАН
2Университет ИТМО

## Slide 2: Содержание доклада
Космическая обсерватория «Спектр-УФ»
  Комплекс научной аппаратуры
  Оптические расчеты
Математическая модель
  Принципы
  Алгоритмы
  Результаты
Примеры модельных спектрограмм

## Slide 3: Космическая обсерватория «Спектр-УФ»
Основу полезной нагрузки КА "Спектр-УФ" составляет телескоп Т-170 и научные инструменты для работы в УФ участке спектра

## Slide 4: Орбита: высота 35860 км, наклонение 510.8
Выбор геосинхронной орбиты был сделан исходя из следующих соображений:
Малое время нахождения в радиационных поясах Земли
Возможность наблюдений с длительными экспозициями (до 30 часов)
Минимальное время нахождения в тени Земли
Стабильность орбиты
Обеспечение скорости передачи данных не менее 2Мбит/с
Возможности ракеты-носителя

## Slide 5: Платформа «Навигатор»
Время активного существования | > 5 лет
Масса аппарата | 2900 кг
Масса полезной нагрузки | 1600 кг
Электрическая мощность для полезной нагрузки | 750 Вт
Скорость передачи данных | 2 Мбит/с
Точность наведения и стабилизации | 0.1''

## Slide 6: Телескоп Т-170М
Диаметр главного зеркала – 1.7 м
Эквивалентное фокусное расстояние – 17 м
Поле зрения 30 угл. мин.

## Slide 7: Инструментальный отсек
Блок камер поля
  Прямые изображения в диапазоне 150-280нм в поле 1'х1' с разрешением 0.03''
  Прямые изображения в диапазоне 115-190нм в поле 6'х6' с разрешением 0.2''
Спектрограф низкого разрешения (R=2000) с длинной щелью LSS
Двойной эшелле-спектрограф высокого разрешения (R=55000) HIRDES
  UVES (174-310нм)
  VUVES (102-176нм)

## Slide 8: Наше участие в проекте «Спектр-УФ»
с 2005 года – оптический расчет спектрографа высокого разрешения UVES
с 2006 года – оптический расчет спектрографа с длинной щелью LSS
с 2007 года – эскизный проект программы для ЭВМ «Спектр-СОНД» – «Обработка спектральной информации в СОНД».
с 2012 года – полный перерасчет оптических схем Блока спектрографов (UVES+VUVES+LSS), разработка концепции сборки, юстировки и калибровки БС, сопровождение конструкторских работ.

## Slide 9: Оптическая схема UVES
S - щель спектрографа, М1 - зеркало коллиматора, E – эшелле-решетка, G – вогнутая дифракционная решетка, W – входное окно (защитное стекло) приемника излучения, D – рабочая поверхность приемника излучения – матрицы ПЗС.

## Slide 10: Оптическая схема VUVES

## Slide 11: Оптическая схема LSS
S – щель спектрографа, G1 – вогнутая дифракционная решетка диапазона УФ, G2 – вогнутая дифракционная решетка диапазона ВУФ, FM – ломающее плоское зеркало, ССD – плоскость светоприемника (матрицы ПЗС), W – защитное стекло.

## Slide 12: Недостатки оптических расчетов с использованием коммерческих программ
Отсутствие полноценного энергетического расчета.
Ограниченные возможности для расчета наборов данных, используемых при обработке результатов наблюдений.
Нет учета свойств приемников излучения (шумы различной природы, включая помехи от воздействия высокоэнергетических частиц).
По одним оптическим расчетам сложно оценить калибровочные характеристики проектируемого прибора.
Зачастую не хватает возможности включить в расчеты:
  характеристики исследуемого объекта,
  характеристики поведения телескопа,
  характеристики атмосферы (для наземных наблюдений).

## Slide 13: Математическое моделирование
Опыт выполнения оптических расчетов
Большой опыт проектирования и эксплуатации спектральной аппаратуры на наземных телескопах
Опыт развития математических методов обработки наблюдательного материала
Мы, как астрономы, являемся конечными пользователями результатов эксперимента

## Slide 14: Мировой опыт моделирования спектрографов
При создании спектрографа скрещенной дисперсии для 3.9м телескопа ААТ (англо-австралийского), кроме расчетов оптики были выполнены расчеты вариантов перезаполнения диспергирующего элемента, что позволило эффективно подстраивать геометрию входа в спектрограф в зависимости от качества звездных изображений. - F.Diego, D.D.Walker, 1985 MNRAS 217, 347. D.D.Walker, F.Diego, 1985 MNRAS 217, 355. Это позволило увеличит световую эффективность прибора без потери спектрального разрешения.
При использовании спектрографа скрещенной дисперсии в задаче поиска первых экзопланет на 3м телескопе Ликской обсерватории была разработана новая техника определения инструментального профиля, при этом учитывались вариации инструментального профиля по кадру спектрального изображения. - J.A.Valenti, R.P.Butler, G.W.Marcy, 1995, PASP, 107, 966.
Для массового поиска экзопланет были созданы целевые инструменты умеренного диаметра, и возникла задача измерения доплеровских смещений на спектрах с величиной отношения сигнал/шум S/N<1, до 0.3, - D.Queloz, 1995, in «New Dewelopments in Array Technology and Applications», A.G.D.Philip et al. (eds.), 221. Эта задача была решена путем моделирования кросс-корреляционной техники измерения доплеровских смещений.

## Slide 15: Мировой опыт моделирования спектрографов
При разработке алгоритмов оптимальной экстракции спектров для спектрографа UVES (VLT, ESO) была создана математическая модель спектрографа, отработанная предварительно на спектрографе CASPEC (3.6m, ESO) – P. Ballester and M.R. Rosa, 1997, Astron. Astrophys. Suppl. Ser., 126, 563.
При обнаружении рассогласования наземных и орбитальных калибровок спектрографа COS (HST) была построена математическая модель прибора с учетом ранее созданной модели телескопа (Krist, J. 1995, in ASP Conf. Ser. 77, Astronomical Data Analysis Software and Systems IV, ed. R. A. Shaw, H. E. Payne, & J. J. E. Hayes (San Francisco,CA: ASP), 349), что позволило усовершенствовать систему обработки данных – Ghavamian, P., Aloisi, A., Lennon, D., et al. 2009, STScI ISR COS 2009-01

## Slide 16: Наземный научный комплекс

## Slide 17: Требования к математической модели
Вычисление аппаратной функции в каждой точке рабочей зоны приемника излучения
Построение карты распределения длин волн по поверхности приемника (определение положения спектральных порядков)
Расчет квантовой эффективности системы телескоп-спектрограф-приемник во всем рабочем диапазоне (с учетом углового распределения энергии от дифракционных решеток)
Оценка уровня рассеянного света

## Slide 18: Реализация математической модели:
Положение спектральных порядков и PSF по полю:
метод трассировки лучей + преобразование абсолютных координат лучей в систему дискретных пиксельных координат приемника
Энергетическая эффективность:
вычисление углового распределения энергии в дифракционных порядках решеток + табличные значения эффективности для оптических элементов
Распределения энергии (спектры) небесных объектов на приемнике (модель эксперимента):
вычисление количества квантов в каждом пикселе приемника с учетом результатов предыдущих пунктов

## Slide 19: Реализация математической модели:
Метод трассировки лучей:
Входные данные:
Ray — [X, Y, Z, cosX, cosY, cosZ, λ]
  Распределение лучей по координатам и по длинам волн
  Параметры оптической схемы:
  Положение и ориентация элементов их параметры (коэффициент преломления, постоянная решетки и т.п.)
Алгоритм:
Преобразование системы координат в локальную систему текущей поверхности
Вычисление точек пересечения луча с текущей поверхностью
«Действие» поверхности (отражение, преломление, дифракция ...)

## Slide 20: Реализация математической модели:
Вычисление углового распределения энергии в дифракционных порядках решеток и полной энергетической эффективности:
Алгоритм:
Скалярная теория дифракционной решетки (геометрическое приближение)
Входные данные:
Углы падения пучка на решетку вдоль и поперек штриха, угол блеска, постоянная решетки
Табулированные эффективности отражения и пропускания оптических элементов схемы, квантовая эффективность приемника

## Slide 21: Скалярная теория дифракционной решетки

## Slide 22: Программная реализация модели:
Свойства задачи: отдельный луч в пучке — независимый объект параллельные вычисления
Решаемая проблема — показательный пример из области задач массовых параллельных вычислений.
Первая попытка «в лоб»:
реализация на векторном языке IDL (быстрое программирование, многоядерная многопоточность). Не было уделено должного внимания к оптимизации расчетов. Результат — неудовлетворительная производительность.
Вторая попытка «выбор технологии»:
Intel SIMD-инструкции+многопоточность, OpenCL и nVIDIA/CUDA.
Выбор в пользу С++/CUDA (Intel SIMD в перспективе).

## Slide 23: Программная реализация модели:
Кросс-платформенная реализация на C++ (MS-Windows и Linux, средства сборки проекта cmake)
Модульная структура (отдельные библиотеки «движка» трассировки, библиотека базовой функциональности: классы Beam, Surface и т. п., отдельные приложения трассировки лучей, вычисления эффективности, расчет конечного FITS-файла с изображением модельного спектра)

## Slide 24: Программная реализация модели:
Оценка производительности
Параметры модели: UVES, 50 млн. лучей на каждый спектральный порядок, 89 порядков, 8 оптических + 8 вспомогательных поверхностей, одинарная точность (float).
ITT IDL 6.4, Intel Core i7-3770 3.4 GHz, 4 ядра + HT, RAM 32Gb: время расчета около 22 часов
С++/CUDA v6.0 + OpenMP v2.0, Intel Xeon E5-1660 3.7GHz, 6 ядер + HT, RAM 64 Gb, nVIDIA Tesla K20c: 1 час 9 мин.
Размер выходных данных: 120Gb

## Slide 25: Результаты моделирования: полная энергетическая эффективность UVES

## Slide 26: Результаты моделирования: полная энергетическая эффективность VUVES

## Slide 27: Результаты моделирования: полная энергетическая эффективность LSS

## Slide 28: Результаты моделирования спектрографа LSS: спектральный диапазон: 110–180нм (ВУФ) и 170–310нм (УФ)

## Slide 29: Результаты моделирования спектрографа LSS:

## Slide 30: Результаты моделирования спектрографа LSS:

## Slide 31: Результат моделирования UVES
Пример модельного ПЗС- изображения эшелле-спектра звезды спектрального класса A2
Диапазон длин волн:
169–325нм

## Slide 32: Результат моделирования UVES
Примеры фотометрических разрезов отдельных спектральных порядков

## Slide 33: Сравнение с наземными данными
BTA + NES
(реальные наблюдения)
Модель UVES

## Slide 34: Результат моделирования UVES Калибровка длин волн.
Дисперсия остаточных отклонений составляет 610-4 Å, что эквивалентно ошибке определения лучевой скорости по единичной линии 100 м/с.

## Slide 35: Результат моделирования VUVES
Пример модельного ПЗС- изображения эшелле-спектра звезды спектрального класса A2
Диапазон длин волн:
105–180нм

## Slide 36: Карта распределения длин волн на ПЗС-приемнике (UVES)
По результатам математического моделирования найдена аналитическая зависимость =f(x,y) для расчета толщины просветляющего покрытия HfO2 на приемнике UVES

## Slide 37: Карта распределения длин волн на ПЗС-приемнике (LSS)
Аналогичная зависимость =f(x,y) для LSS.
Покрытие наносится только на область матрицы ПЗС, занимаемой УФ-каналом.

## Slide 38: Дальнейшее развитие математической модели
Дальнейшая оптимизация программного кода.
Решение «обратной задачи» оптимизации оптической схемы: имеем реальное изображение – восстанавливаем оптическую схему.
Включение модели в состав ГММЭ (система обработки научных данных, калькулятор экспозиций)
Совершенствование модели шумовых характеристик приемников излучения.
Проверка применимости модели на наземных приборах.
Включение в модель волновой теории дифракционных решеток?

## Slide 39: Заключение
Математическое моделирование спектральной аппаратуры предполагает наличие знаний и опыта работы не только в программировании, но и в оптике, приборостроении (наземном и космическом), телескопостроении, наблюдательной астрофизике и т.д.

## Slide 40: Благодарности
Работа по численному моделированию орбитальных инструментов, поддержана Российским Фондом Фундаментальных Исследований,
проект № 12-07-00739

## Slide 41: Спасибо за внимание!
maks@sao.ru
timur@sao.ru
panchuk@sao.ru
http://sao.ru/hq/ssl/

## Slide 45: Проблема обработки научных данных
Оптимальная экстракция эшелле-порядков
Построение полной модели эксперимента (телескоп+спектрограф)
Автоматическая система обработки
Отсутствие в России опыта обработки результатов наблюдений с высоким спектральным разрешением, полученных в ходе выполнения космических экспериментов
Опыт работы с наземными спектрами высокого разрешения есть только в САО

## Slide 46: Примеры расчета аппаратных функций (PSF)